有限公司 移动式压力容器充装许可鉴定评审自查表

1、资源条件自查情况

| 项目 | 评审内容 | 评审要求 | 自查结果及见证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 人 员 | 1.1 管 理 人 员 | 1.1.1 单位负责人(站长) | 了解介质充装的安全管理相关的法规、规章、安全技术规范及其相应标准，以及充装工艺特点和充装安全管理的必备知识，对充装单位安全负责。 |  |  |
|  |  | 1.1.2 技术负责人 | (1)具有工程师及以上的职称和移动式压力容器充装管理经验； (2)熟悉介质充装的法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准要求； (3)掌握充装单位充装介质的专业技术知识与压力容器的一般知识； (4)熟悉充装单位充装工艺过程与现状，掌握移动式压力容器充装相关要求； (5)熟悉充装单位安全管理制度，具有组织、协调、处理一般技术问题的能力； (6)熟悉充装单位的事故应急预案，并且具有一定的事故处理能力。 |  |  |
|  |  | 1.1.3 安全管理人员 | 配备相应的特种设备安全管理人员，负责安全管理与安全检查工作，并且符合以下要求： (1)取得特种设备安全管理人员资格，掌握移动式压力容器介质充装的法规、规章、安全技术规范及相关标准； (2)掌握充装单位充装介质的基础知识及有关安全知识； (3)熟悉充装单位充装工艺过程及现状，掌握移动式压力容器充装相关要求； (4)熟悉充装单位事故应急预案，掌握充装单位一般事故的处理方法，熟悉事故上报程序及要求； (5)安全管理人员不得兼任充装人员 |  |  |
|  | 1.2 操作人员 | 1.2.1 充装人员 | 充装人员不少于4人，并且每班不少于2人。充装人员应当符合以下要求： (1)取得移动式压力容器充装项目的《特种设备作业人员证》； (2)了解移动式压力容器充装相关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准； (3)掌握充装单位充装介质的基本知识，了解移动式压力容器基础知识，掌握各种移动式压力容器充装量规定； (4)熟悉充装设备性能及其安全操作方法，掌握移动式压力容器充装技能； (5)掌握移动式压力容器充装一般事故的处理方法。 注：采取智能化自动充装的，配备的充装人员数量可以适当减少，但充装人员每班至少 1 人。 |  |  |
|  |  | 1.2.2 检查人员 | 检查人员不少于2人，并且每班不少于1人。检查人员应当符合以下要求： (1)取得移动式压力容器操作项目的《特种设备作业人员证》； (2)了解移动式压力容器充装相关的法规、规章、安全技术规范及其相应标准； (3)掌握充装单位充装介质的基本知识与移动式压力容器基础知识； (4)熟练掌握移动式压力容器充装前、后检查要点与方法，正确使用检查工具； (5)同一工作班次中检查人员不得兼任充装人员。 注：采取智能化自动充装的，检查人员每班至少 1 人。 |  |  |
|  |  | 1.2.3 化验人员 | 有关安全技术规范及其相应标准对充装介质有要求时，充装单位应当配备与充装介质相适应的化验人员。化验人员应当能熟练化验、分析介质组分，持有职业技能鉴定中心颁发的《化学检验（分析）工》职业资格证书）。 |  |  |
| 2 场 地 (厂 房) | 2.1 基本要求 | (1) 充装单位取得政府规划、消防等有关部门的批准(注 )，符合相关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准的要求。固定储罐有在役使用证。 (2) 具有专用的移动式压力容器充装前后安全检查的场地，安全检查场地应当设置在充装站区内，并且有必要的维修、安全设施和应急设备； (3)有专用的移动式压力容器充装场地； (4)充装场地有良好的通风条件或者设有足够能力的换气通风装置，以避免形成危险的爆炸性混合物或者毒性气体、出现富氧或者缺氧等环境；根据充装气体的危险特性，还需要增加如充装场地环境温度控制等安全措施； (5)设有安全出口，周围设置安全标志，安全标志应当符合GB 2894－2008《安全标志及使用导则》的有关规定。 注： (1)新取证和搬迁的充装单位应当具有当地政府或者有关部门出具的《规划许可证》，换证的充装单位应当具有当地政府或者有关部门出具的《规划许可证》或者能证明其为合法经营的行政许可文件(《危化品经营许可证》或者《燃气经营许可证》等)； (2)按照消防主管部门的相关要求，充装单位申请消防验收合格后获得的消防鉴审合格意见书等。 |  |  |
|  | 2.2 铁路罐车充装场地要求 | 2.2 铁路罐车充装场地除满足A2.1的基本要求外,还应当符合以下要求： (1)具有专用铁路装卸线，其设计、建设与运行除符合有关规范及其相应标准外，还能够符合国务院铁路运输主管部门的有关规定； (2)分别设置充装线和行走线，充装栈台应当装设安全扶梯； (3)易燃、易爆介质充装单位，划定危险区域边界线，危险区域内应当具有防爆措施，非防爆设备不得进入危险区域。 |  |  |
|  | 2.3 其他移动式压力容器充装场地要求 | 汽车罐车、罐式集装箱、长管拖车和管束式集装箱充装场地除满足2.1的基本要求外,还应当符合以下要求： (1) 能够满足车辆回转半径和停靠位置的要求； (2) 充装场地除有车辆的正常通道外，还需要至少 1 条应急通道； (3) 易燃、易爆介质充装场地与介质储存区之间，以及充装场地与机房、泵房之间的防火间距和隔断应当符合消防安全的要求。 |  |  |
| 3 工 艺 设 备、 管 道 与 设 施 | 3.1基本要求 | (1) 充装系统应当调试合格； (2) 储罐应当设置防超装(超压)、超限装置或者其报警装置； (3) 具备复核充装量[介质为高(低)压液化气体、冷冻液化气体、液体]或者充装压力(介质为压缩气体)的能力与装置； (4) 具有对超装移动式压力容器进行有效处理的设施； (5) 充装易燃、易爆、有毒介质的充装区域，应当具有监视录像系统； (6) 充装系统应当具有紧急切断、紧急停车等应急功能，紧急切断、紧急停车的远控系统，应当设置在有人场所(如值班室)的安全位置； (7) 易燃、易爆介质有回火可能的管道系统，应当装设防回火装置； (8) 充装易燃、易爆和毒性程度为中度危害以上介质的管路系统的液相管道和气相管道，应当装设紧急切断装置； (9) 充装易燃、易爆介质或者有毒介质，应当在安全泄放装置出口装设导管，将排放介质引导到安全地点妥善处理； (10) 充装有毒介质，应当装设泄漏介质处理装置；液氯充装单位应当配备碱液喷淋装置、液氨充装单位应当配备水喷淋装置等； (11) 充装易燃、易爆介质，应当有符合消防要求的水源和消防设施； (12)阀门之间的液相封闭管段，应当装设管道安全泄放装置。 |  |  |
|  | 3.2专用的充装台(线)和充装装置的配置要求 | (1) 装卸用管应当符合相关标准的技术及安全要求； (2) 装卸用管与移动式压力容器有可靠的连接方式； (3) 具有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或者措施； (4) 所选用装卸用管的材料应当与充装介质相容； (5) 充装冷冻液化气体的装卸用管以及紧固件的材料，应当能够满足低温性能要求，禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品； (6) 易燃、易爆、有毒介质的充装系统，应当具有处理充装前置换介质的措施及充装后密闭回收介质的设施，并且符合有关规范及相关标准的要求。 |  |  |
| 4. 电气、仪器仪表、计量器具 | (1) 爆炸危险场所电力装置的设计、仪器仪表等的配置，以及施工与验收应 当符合 GB 50058— 2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》和 GB 50257— 2014 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的要求； (2) 按照有关规范及相关标准的要求，配置与充装介质相适应的介质分析检测仪器仪表与设施； (3) 易燃、易爆、有毒介质的充装单位，应当在罐区、压缩机(泵)房、移动式压力容器装卸台等地点，装设气体危险浓度监测报警装置；氧气、可窒息性气体(如氮气等)充装单位，应当在压缩机(泵)房等室内地点，设置空气中氧含量检测报警装置； 报警显示器应当设置在值班室或者仪表室等有值班人员的场所；气体危险浓度监测报警装置、空气中氧含量检测报警装置应当在检定有效期内； (4) 充装工艺管线及其设备应当装设与充装介质相适应的压力表，压力表盘刻度极限值应为设计压力的 1.5 倍至 3 倍，表盘直径不小于 100mm，其精度不低于 1.6 级； (5) 充装介质为高(低)压液化气体、冷冻液化气体、液体的应当装设电子衡器(轨道衡)，充装介质为压缩气体的应当装设标准压力表，对完成充装的移动式压力容器进行充装量的复检和计量； (6) 建立仪器仪表、计量器具、设备等台账，按照相关规定进行定期检定，并且在检定有效期内使用。 |  |  |
| 5. 安 全 设 施 | 5.1基本条件 | (1) 充装单位入口应当设立进入充装单位须知牌，大门、罐区、充装区域和压缩机(泵)房等重要部位设置安全警示标志和报警电话号码； (2) 储存、充装场所的周围杜绝一切火源和热源，并且设有明显的禁火标志； (3) 易燃、易爆介质储存及充装区域，严禁携带和使用非防爆设备，以及存在潜在危险的电器和设备； (4) 在通风不良并且有可能发生窒息、中毒等危险场所内的操作或者处理故障、维修等活动，作业人员不少于 2 人，配置自给式空气呼吸器，并且采取监护措施； (5) 根据充装介质的危害性，应当为作业人员配置必要的防护用具和用品； (6) 配置用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品，并且定期进行检查， 确保有效可用。 |  |  |
|  | 5.2易燃、易爆、有毒及还原性介质充装单位安全设施专项条件 | 易燃、易爆、有毒及还原性介质充装单位的安全设施除符合本5.1条的基本条件外，还应当符合以下专项条件要求： (1) 介质储存和充装区安装明显可见的风向标或者风向袋； (2) 充装单位内设置紧急切断系统，事故发生时，能够切断或者关闭介质源，并且关闭正在运行可能使事故扩大的设备； (3) 装卸台、储罐、工艺管道和设备等应当装设静电接地设施和静电接地报警器， 充装单位入口处应当设置人体静电释放装置，所有设施应当在检测合格有效期内，其相关设计符合 GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》和 HG/T 20675—1990《化工企业静电接地设计规程》的规定；所有设施应当在检测合格有效期内； (4) 装卸系统的压缩机、泵等相关设备应当装设出口压力上限联锁停机(泵)装置， 当压缩机或者泵出口压力达到设定的压力上限数值时，能够联锁自动停机(泵)； (5) 生产区的排水系统应当采取防止易燃、易爆、有毒介质流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠中的措施。 |  |  |

2、质量管理体系自查情况

| 项目 | 评审内容 | 评审要求 | 自查结果及见证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本要求 | (1)根据我国有关法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准等规定，结合申请的许可项目和本单位实际情况，建立质量保证体系并且得到有效地实施； (2)有关质量保证手册以及管理制度、安全技术操作规程、充装工作记录等质量体系文件应当正式颁布实施，并且能够根据实际情况和充装工艺变动及时改进与完善； (3)绘制充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图，有效控制充装工作质量和安全； (4)充装和检查记录表卡内容真实完整，具有可追溯性。 |  |  |
| 2 管 理 职 责 | 2.1 组织机构 | 设置合理，关系明确，有组织机构 (或质保体系) 框图。 |  |  |
|  | 2.2 体系人员 | 配备相应要素的充装质量控制系统责任人员，按照相应要求履行审查确认、作出记录的职责。 |  |  |
| 3 文 件 和 记 录 控 制 | 3.1 文件控制的范围、程序、内容 | （1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件等； （2）文件的管理，包括编制、审核、审批批准、标识、发放、修改、回收，保管方式、设施等）及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集（购买）、接收等规定； （3）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。 |  |  |
|  | 3.2 记录控制范围、程序、内容 | （1）记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁等规定； （2）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。 |  |  |
| 4 设备控制 | 设备控制的范围、程序、内容如下： （1）设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等； （2）设备档案管理，包括建立设备台账和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料； （3）设备状态控制，包括设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等。 |  |  |
| 5 充装介质检测控制 | 按照安全技术规范和相关标准要求，对所购商品气体、余气和产品气体进行化验分析。 |  |  |
| 6 人员管理 | 人员管理控制的范围、程序、内容如下： （1）人员培训要求、内容、计划和实施等； （2）人员的培训记录、考核档案； （3）特种设备相关人员持证上岗； （4）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。 |  |  |
| 7 充装工作质量控制 | 充装工作应当符合《移动式压力容器安全技术监察规程》的规定，充装工作质量控制的范围、程序、内容如下： (1) 充装工作流程； (2) 充装前，应当对移动式压力容器逐台进行检查，未经检查合格的移动式压力容器，不得进行充装作业； (3) 充装过程应当按照充装操作规程进行，充装人员必须持证上岗，安全管理人员应当进行巡回检查； (4) 充装量(或者充装压力)不得超过核准的最大充装量(或者充装压力)，严禁超装、错装； (5) 应当按照操作规程对充装后的移动式压力容器进行检查； (6) 做好充装前后安全检验记录和充装记录。 |  |  |
| 8 信息追踪和质量服务 | 信息追踪和质量服务控制的范围、程序、内容如下： (1) 充装单位应当将与充装有关的信息按照特种设备信息化要求，及时上传至全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台，充装记录的内容应当真实有效； (2) 充装单位应当建立健全移动式压力容器充装过程的安全追溯系统，并且有效实施管理； (3) 充装单位应当按照《移动式压力容器安全技术监察规程》的规定，向介质买受方提交充装证明资料。 |  |  |
| 9 执行特种设备许可制度 | 执行特种设备许可制度控制的范围、程序、内容如下： （1）执行特种设备许可制度； （2）接受各级特种设备安全监管部门的监督； （3）接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求； （4）特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，购买、使用和充装具有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件的规定，充装许可（如名称、地址）发生变更、变化时及时办理变更手续的规定，特种设备许可证管理规定，特种设备许可证换证规定等。 |  |  |
| 10 管理制度和人员岗位责任制 | 建立了以下管理制度和人员岗位责任制，并能有效执行： （1）各类人员岗位责任制； （2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度(包括装卸用管)； （3）特种设备使用登记、定期检验管理制度； （4）特种设备隐患排查治理制度； （5）特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度； （6）特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度(包括装卸用管)； （7）充装过程关键点控制制度(包括安全监控和巡视) （8）特种设备安全技术档案管理制度(包括装卸用管)； （9）特种设备的安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修制度； （10）计量器具定期检定制度； （11）充装资料(包括介质成分检测报告单)管理制度； （12）事故应急预案定期演练制度； （13）用户宣传教育与服务制度； （14）事故上报制度； （15）接受安全监察的制度； （16）质量信息反馈制度； （17）高耗能特种设备节能管理制度。 |  |  |
| 4 安全技术操作 规程 | 建立了以下安全技术操作规程并且能够有效实施： （1）移动式压力容器罐内介质分析和余压检测操作规程； （2）充装操作规程； （3）充装量复检操作规程； （4）卸载操作规程； （5）设备(包括泵、压缩机和储罐等)操作规程； （6）装卸用管耐压试验规程； （7）事故应急处置操作规程。 |  |  |
| 5 工作记录和 见证材料 | 制定以下工作记录和见证材料，能够适应工作需要并且得到正确使用和保管： （1）充装介质成分检测报告； （2）充装前和充装后安全检查记录； （3）充装记录； （4）超装介质卸载处理记录； （5）设备(包括泵、压缩机和储罐等)运行记录； （6）充装单位安全检查记录； （7）持证人员培训考核记录； （8）质量信息反馈记录； （9）充装用设备、仪器仪表的运行、巡视、维护保养、检修、定期检查、检定记录； （10）事故应急预案演练和讲评记录。 |  |  |

3、充装工作质量自查情况

| 项目 | 评审内容 | 评审要求 | 自查结果及见证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 充装前检查 | 装卸前应当对移动式压力容器逐台进行检查，检查是否符合以下要求： (1)随车规定携带的文件和资料应当齐全有效，并且装卸的介质应与铭牌和使用登记资料、标志一致； (2)首次充装投入使用并且有置换要求的，应当有置换合格报告或者证明文件； (3)购买、充装剧毒介质的，应当有剧毒介质(剧毒化学品)的购买凭证、准购证以及运输通行证； (4)随车作业人员应当持证上岗，资格证书有效； (5)移动式压力容器铭牌与各种标志(包括颜色、环形色带、警示性、介质等)应当符合相关规定，充装的介质与罐体或者气瓶涂装标志一致； (6)移动式压力容器应当在定期检验有效期内，安全附件应当齐全、工作状态正常，并且在校验有效期内； (7)压力、温度、充装量(或者剩余量)应当符合要求； (8)各密封面的密封状态应当完好无泄漏； (9)随车防护用具、检查和维护保养、维修(以下简称检修)等专用工具和备品、备件应当配备齐全、完好； (10)易燃、易爆介质作业现场应当采取防止明火和防静电措施； (11)装卸液氧等氧化性介质的连接接头应当采取避免油脂污染措施； (12)罐体或者气瓶与走行装置或者框架的连接应当完好、可靠。 (13)未经检查合格的移动式压力容器不得进入装卸区域进行装卸作业。 |  |  |
| 2. 充装过程控制 | 充装作业过程的工作质量和安全应当符合以下要求： (1)充装人员必须持证上岗，按照规定的装卸工艺规程进行操作，装卸单位安全管理人员进行巡回检查； (2)按照指定位置停车，汽车发动机必须熄火，切断车辆总电源，并且采取防止车辆发生滑动的有效措施； (3)装卸易燃、易爆介质前，移动式压力容器上的导静电装置与装卸台接地线进行连接； (4)装卸接口的盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除； (5)使用充装单位专用的装卸用管进行充装，不得使用随车携带的装卸用管进行充装； (6)装卸用管与移动式压力容器的连接符合充装工艺规程的要求，连接必须安全可靠； (7)装卸不允许与空气混合的介质前，进行管道吹扫或者置换； (8)装卸作业过程中，操作人员必须处在规定的工作岗位上；配置紧急切断装置的，操作人员必须位于紧急切断装置的远控系统位置；配置装卸安全连锁报警保护装置的，该装置处于完好的工作状态； (9)装卸时的压力、温度和流速符合与所装卸介质相关的技术规范及其相应标准的要求，超过规定指标时必须迅速采取有效措施； (10)移动式压力容器充装量(或者充装压力)不得超过核准的最大允许充装量(或者充装压力)，严禁超装、错装。 |  |  |
| 3. 充装后检查 | 充装后的移动式压力容器应当进行检查，检查是否满足以下要求并且进行记录： (1)移动式压力容器上与装卸作业相关的操作阀门应当置于闭止状态，装卸连接口安装的盲法兰等装置应当符合要求； (2)压力、温度、充装量(或者剩余量)应当符合要求； (3)移动式压力容器所有密封面、阀门、接管等应当无泄漏； (4)所有安全附件、装卸附件应当完好； (5)充装冷冻液化气体的移动式压力容器，其罐体外壁不应存在结露、结霜现象； (6)移动式压力容器与装卸台的所有连接件应当分离。 (7)充装完成后，复核充装介质和充装量(或者充装压力)，如有超装、错装，充装单位必须立即处理，否则严禁车辆驶离充装单位。 |  |  |
| 4. 禁止作业要求 | 凡遇有下列情况之一的，移动式压力容器不得进行装卸作业： (1)遇到雷雨、风沙等恶劣天气情况的； (2)附近有明火、充装单位内设备和管道出现异常工况等危险情况的； (3)移动式压力容器或者其安全附件、装卸附件等有异常的； (4)移动式压力容器充装证明资料不齐全、检验检查不合格、内部残留介质不详以及存在其他危险情况的； (5)其他可疑情况的。 |  |  |
| 5. 充装记录 | (1)移动式压力容器装卸作业结束后，充装单位或者卸载单位应当填写充装记录、卸载记录，并且将与充装有关的信息及时写入移动式压力容器的电子记录卡，装卸记录的内容必须真实有效； (2)充装记录、卸载记录内容至少包括移动规程6.4.1~6.4.4的项目，并且由相应的称重人员、检查人员签字，装卸记录至少保存1年。 |  |  |
| 6. 充装证明资料 | 充装完成后，充装单位应当向介质买受方提交以下证明资料： (1)充装记录； (2)化学品安全技术说明书、危险化学品信息联络卡，按照相应国家标准的规定，注明所充装危险化学品的名称、编号、类别、数量、危害性、应急措施以及充装单位的联系方式等； (3)必要时，还应当向介质买受方出具充装介质组分含量检测报告。 |  |  |
| 7. 充装单位的安全管理要求 | 充装单位应当对充装作业过程的安全负责，使质量保证体系有效实施，并且按照以下要求实施各项制度： (1)根据充装介质的危害性为操作人员配备必要的防护用具和用品，进入易燃、易爆介质充装区域的人员，必须穿戴防静电并且阻燃的工作服和防静电鞋； (2)易燃、易爆、有毒介质的充装系统应当具有充装前置换介质的处理措施及其充装后密闭回收介质的设施，并且符合相关技术规范和标准的要求； (3)在通风不良并且有可能发生窒息、中毒等危险场所内的操作或者处理故障、维修等活动，必须由2名以上(含2名)的操作人员进行作业，配置自给式空气呼吸器，并且采取监护措施； (4)在指定部位设置安全警示标志和报警电话； (5)制订应急专项预案，配备应急救援器材、设备和防护用品。 (6)充装单位的安全管理除了符合本规程的规定，还应当符合公安、消防、安全生产、环境保护等相关管理部门的规定。 注2：所指有毒介质的判定按照GB6944的规定。 |  |  |
| 8. 装卸用管要求 | 装卸用管应当符合以下要求： (1)装卸用管与移动式压力容器的连接应当可靠； (2)有防止装卸用管拉脱的安全保护措施； (3)所选用装卸用管的材料与充装介质相容，接触液氧等氧化性介质的装卸用管的内表面需要进行脱脂处理和防止油脂污染措施； (4)冷冻液化气体介质的装卸用管材料能够满足低温性能要求； (5)装卸用管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力大于4倍的公称压力； (6)充装单位或者使用单位对装卸用管必须每年进行1次耐压试验，试验压力为装卸用管公称压力的1.5倍，试验结果要有记录和试验人员的签字； (7)装卸用管必须标志开始使用日期，其使用年限严格按照有关规定执行。 |  |  |